# Как использовать GSM модемы с теплосчетчиками КМ-5

В программе Программа накопления базы данных и распечатки параметров теплопотребления для теплосчетчиков КМ-5 (Km5db.exe) используется технология передачи данных в сетях мобильной связи по голосовым каналам (CSD). Примерная схема связи представлена на следующем рисунке:

Для установки PIN–кода в модем (после его подключения к компу и включения питания) с помощью программы HyperTerminal вводим команду:

AT+CPIN=xxxx    (здесь xxxx – PIN код);

Модем должен ответить – “OK” (т.е. зарегистрировался в сети GSM).

Далее, командой :

AT^SLCK=SC,0,xxxx,7

отключаем дальнейшую проверку PIN – кода.

Перед началом эксплуатации необходимо установить конфигурацию (профиль) модемов. Скорость передачи - 9600 бит/сек. Cвязь с  прибором через модем может поддерживаться, если преобразователем интерфейса RS485 в RS232 будет АП-5 или АПИ–5.

Текущую конфигурацию GSM модема можно посмотреть  AT–командой  &v . Так выглядит, например, конфигурация со стороны прибора (смотреть можно, например, программой HyperTerminal ):

Cо стороны компьютера :

Подключение модема к сети RS-485 приборов  выполняется через адаптер периферии АП-5  либо автоматический преобразователь интерфейса АПИ-5.

После включения питания модем считывает сохраненные настройки и ожидает звонка. Если все установлено правильно, то модемы переговорят сами с собой и перейдут в режим передачи данных, после чего линия связи становится прозрачной.

Схема организации модемных связей приведена на Рисунке.

Рисунок. Схема организации модемных связей

Примечание: Вместо АП-5 может использоваться Автоматический Преобразователь Интерфейса RS-485 /

RS-232 (модификация АПИ-5).

Практические советы

Программа Km5db.exe позволяет автоматически устанавливать GSM связь (по кнопке Начать загрузку)  и автоматически разрывать связь (по концу массива записей в БД прибора). В процессе загрузки имеется также возможность досрочно прервать загрузку (по кнопке Прервать загрузку). При этом, модем, соединенный с компьютером, выполняет соответствующие AT – команды. Однако в процессе обмена могут возникать нештатные ситуации и тогда, самым надежным способом разрыва соединения, будет выключение питания на модеме. При этом, Вы всегда будете уверены, что Ваш счет не пострадал из–за непредвиденной ситуации. Одним словом, кнопку питания держите под рукой, поскольку тарифы на GSM связь все еще не достаточно демократичны.

Особенности удаленной загрузки данных

Если для удаленной загрузки данных используются GSM модемы, то, как правило,  в начале эксплуатации программы “Km5db.exe”следует использовать комбинированный способ загрузки: cначала загрузить данные в БД компьютера каким либо способом без модема (RS-485, УПД, импорт данных через флеш карту READER КМ-5), а затем  использовать загрузку по линии связи через GSM модем.

Если возникнут вопросы, направляйте их на E-mail: ilyin@tbnenergo.com, Ильину Виктору Николаевичу, либо по телефону: (495) 9899217 доп 27-81, либо по Скайпу: vkilyin