Подключение: Тип Соединения = GSM; Время ожидания = 6000; Пауза перед запросом = 50; Повторные запросы = 3; Номер телефона = 8X9635779671; Номер порта = 1; Скорость = 9600; Стоп биты = 1; Чётность = None; Биты данных = 8; Оптоголовка = False; Отправлено: [4 байта]

41 54 5A 0D                                                                                     ATZ.

Получено: [5 байтов] [+00:062]

0D 0A 4F 4B 0D                                                                                  ..OK.

Отправлено: [5 байтов]

41 54 56 30 0D                                                                                  ATV0.

Получено: [2 байта] [+00:078]

30 0D                                                                                           0.

Отправлено: [5 байтов]

41 54 45 30 0D                                                                                  ATE0.

Получено: [2 байта] [+00:078]

30 0D                                                                                           0.

Отправлено: [16 байтов]

41 54 44 38 58 39 36 33 35 37 37 39 36 37 31 0D                                                 ATD8X9635779671.

Получено: [2 байта] [+00:062]

33 0D                                                                                           3.

Отправлено: [10 байтов]

70 61 75 73 65 33 30 30 30 30                                                                   pause30000

Отправлено: [6 байтов]

41 54 5C 51 30 0D                                                                               AT\Q0.

Получено: [2 байта] [+00:078]

30 0D                                                                                           0.

Отправлено: [12 байтов]

41 54 2B 43 46 55 4E 3D 31 2C 31 0D                                                             AT+CFUN=1,1.

Получено: [2 байта] [+00:078]

30 0D                                                                                           0.

Отменено соединение

Отключено

Отключено

Подключение: Тип Соединения = GSM; Время ожидания = 4000; Пауза перед запросом = 50; Повторные запросы = 1; Номер телефона = 89635779671; Номер порта = 1; Скорость = 9600; Стоп биты = 1; Чётность = None; Биты данных = 8; Оптоголовка = False; Отправлено: [4 байта]

41 54 5A 0D                                                                                     ATZ.

Получено: [5 байтов] [+00:140]

0D 0A 4F 4B 0D                                                                                  ..OK.

Отправлено: [5 байтов]

41 54 56 30 0D                                                                                  ATV0.

Получено: [2 байта] [+00:078]

30 0D                                                                                           0.

Отправлено: [5 байтов]

41 54 45 30 0D                                                                                  ATE0.

Получено: [2 байта] [+00:078]

30 0D                                                                                           0.

Отправлено: [15 байтов]

41 54 44 38 39 36 33 35 37 37 39 36 37 31 0D                                                    ATD89635779671.

Получено: [2 байта] [+09:141]

31 0D                                                                                           1.

Отправлено: [1 байт]

00                                                                                              .

Подключено

Определение сетевого адреса пульсара

Отправлено: [11 байтов]

F0 0F 0F F0 00 00 00 00 00 A5 44                                                                ..........D

Получено: [10 байтов] [+01:372]

F0 0F 0F F0 00 44 42 98 81 BA                                                                   .....DB...

Определение модели пульсара, сет. адр. 00444298

Отправлено: [11 байтов]

00 44 42 98 03 02 46 00 01 14 82                                                                .DB...F....

Получено: [10 байтов] [+01:388]

00 44 42 98 03 02 0F 01 0F 45                                                                   .DB......E

Чтение текущих с прибора: Пульсар теплосчётчик v3 00444298

Чтение параметров :K1; K2; K3; K4; K5; K6; K7; K8; K9; K10; K11; K12; K13; NPARAM0C; NPARAM0D;

Отправлено: [12 байтов]

00 44 42 98 0A 0C 0C 00 90 C8 91 49                                                             .DB........I

Получено: [18 байтов] [+01:404]

00 44 42 98 0A 12 55 35 00 00 00 00 00 00 90 C8 34 6E                                           .DB...U5........4n

Отправлено: [12 байтов]

00 44 42 98 0A 0C 0D 00 C7 D0 AE 8F                                                             .DB.........

Получено: [18 байтов] [+01:419]

00 44 42 98 0A 12 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 D0 72 54                                           .DB.............rT

Отправлено: [14 байтов]

00 44 42 98 01 0E FF 1F 00 00 47 07 91 D8                                                       .DB.......G...

Получено: [62 байта] [+01:466]

00 44 42 98 01 3E 7E F3 87 44 23 F2 87 44 67 ED B3 41 1B D7 B3 41 00 60 32 3C 00 00 00 00 37 30 .DB..>~..D#..Dg..A...A.`2<....70

0D 35 2E 0C 98 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 47 07 05 F7       .5...<....................G...