Описание протокола РМ09902 для бытового сектора (версия 6.хх).

для внутреннего пользования

ЗАО «Радио и Микроэлектроника»

НОВОСИБИРСК, 2010

ВВЕДЕНИЕ

Обмен с УСПД (РиМ099.02) компьютер  осуществляет по радиоканалу (радиомодем РиМ043.01), или через GSM/GPRS-соединение (GSM-модем). Используется технология «главный-подчиненный», при которой только одно устройство - главный (Master) может инициировать передачу (сделать запрос). Другое устройство - подчиненное (Slave) передает запрашиваемые главным устройством данные, или производит запрашиваемые действия. Главным устройством является компьютер.

Для радиоканала протокол – полудуплексный: запрос…ответ (таймаут)…запрос…ответ и т.д. Данные в запросе (ответе) передаются в двоичном формате. Перед началом обмена по радиоканалу необходимо установить соединение с УСПД (РиМ099.02), задав номер сессии. После установления связи, пауза в обмене более 256 секунд или принятый УСПД запрос (ответ) с другим номером сессии автоматически разрывает соединение. См. файл «RADIO_MODEM- Протокол для ПК.doc».

Для GSM-канала протокол – дуплексный: в одну сторону передаются запросы, в другую – ответы. Данные в запросе (ответе) передаются в HEX-формате, т.е. каждый байт кодируется двумя ASCII символами: “0”..”9”, ”A”..”F”.  С начала в линию передается символ младшего полубайта, затем старшего. Например: 1 – 0x01 (31H 30H), 129 – 0xF1 (31H 46H). Запросы и ответы в потоке данных разделяются символами «ВК» и «ПС» (0x0D, 0x0A). Для GSM-канала УСПД (РиМ099.02) поддерживает режим совместимости с УСПД (РМ2064) версии 5.хх. Режим совместимости с УСПД (РМ2064) версии 5.хх включает в себя набор функций с кодом меньше 64. Установление GSM-соединения осуществляется набором номера SIM-карты УСПД в режиме передачи данных. Установление GPRS-соединения осуществляется набором номера SIM-карты УСПД для голосового соединения. Далее УСПД, определив номер вызывающего абонента, делает «отбой», ищет в своей базе данных для этого номера статический IP-адрес и номер сокета, имя провайдера, имя пользователя и пароль, и пытается подключиться к серверу через GPRS-канал.

Загрузчик УСПД (РиМ099.02) передает управление основной программе после успешного тестирования Flash-памяти через 1 минуты (1 минута для возможного отката обновления ПО). В режиме загрузчика УСПД (РиМ099.02) поддерживает ограниченный набор команд. На все остальные команды возвращается код ошибки «Память защищена». Загрузчик УСПД (РиМ099.02) поддерживает только радио и GSM соединения.

Цикл запрос - ответ.

Порядок и состав полей в запросе (ответе) зависит от канала соединения (радио, GSM) и режима совместимости (для радио-канала не поддерживается).

* - коды 64…127

** - коды 0…63

*** - необязательное поле

Запрос: Код функции в запросе говорит подчиненному устройству, какое действие необходимо провести. Байты данных содержат информацию необходимую для выполнения запрошенной функции.

Ответ: Если подчиненный дает нормальный ответ, код функции в ответе повторяет код функции в запросе. В байтах данных содержится затребованная информация. Если имеет место ошибка, то код функции модифицируется (устанавливается 7-й бит в поле кода функции), и в байтах данных передается причина ошибки.

Параметры последовательной передачи.

9600 бод, 8 бит данных, фиксированный паритет, 1 стоп-бит для радио-модема РиМ043.01. Для GSM – определяются настройками модема.

Содержание поля функции.

Поле функции содержит 8-битовый код. Имеющийся набор функций описан ниже. Когда подчиненный отвечает главному, он использует поле кода функции для фиксации ошибки. В случае нормального ответа подчиненный повторяет оригинальный код функции. Если имеет место ошибка, возвращается код функции с установленным в единицу старшим битом. В добавление к изменению кода функции, подчиненный размещает в поле данных уникальный код, который говорит главному, какая именно ошибка произошла или причину ошибки.

Содержание поля счетчика байт.

Поле счетчика байт в сообщении указывает на количество байт, которые содержатся в поле данных и поле контрольной суммы (+1функ+1сессия для радио).

Содержание поля данных.

Поле данных в сообщении содержит дополнительную информацию, которая необходима подчиненному для выполнения указанной функции или запрошенные данные для главного.

Содержание поля контрольной суммы.

Контрольная сумма является результатом вычисления Cyclical Redundancy Check сделанного над содержанием сообщения. CRC добавляется к сообщению последним полем младшим байтом вперед.

Контрольная сумма CRC.

Алгоритм генерации контрольной суммы:

1. Загрузить  16-битный регистр (регистр CRC) значением FFFF hex (все единицы).

2. Выполнить исключающее ИЛИ первого байта сообщения с младшим байтом регистра CRC, поместив результат в младший байт регистра CRC.

3. Выполнить арифметический сдвиг CRC-регистра на один бит вправо (в направлении младшего бита LSB), заполнив нулем старший бит (MSB). Извлечь и проанализировать бит переноса (значение LSB перед сдвигом).

4. (Если бит переноса равен 0):  Повторить шаг 3 (следующий сдвиг).

(Если бит переноса равен 1):

Исключающее ИЛИ CRC-регистра с полиномом  A001 hex (1010 0000 0000 0001).

5. Повторить шаги 3 и 4 пока не будут выполнены 8 сдвигов. Обработка байта сообщения завершена

6. Повторить шаги с 2 по 5 для следующего байта сообщения пока не будут обработаны все байты сообщения.

7. Финальное содержимое CRC-регистра и есть контрольная сумма.

Передача контрольной суммы в сообщении младшим байтом вперед.

Функции УСПД (РиМ099.02).

Описание функций для режима совместимости с УСПД версии 5.хх см. файл «Протокол УСПД(PLM) v5.doc».

Ниже приведен список функций УСПД (РиМ099.02) версии 6.хх и описание содержимого поля данных для этих функций. Функции, которые поддерживаются загрузчиком, отмечены в заголовке.

64 (40 Hex). Чтение статуса загрузчика ПО (загрузчик).

ОПИСАНИЕ

Чтение статуса загрузчика УСПД (РиМ099.02). Функция поддерживается как загрузчиком, так и основным ПО УСПД (РиМ099.02).

ЗАПРОС (нет байт в поле данных)

ОТВЕТ (поле данных)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0..2*** | CRC загрузчика (мл..ст) |
| 3 | Статус** |
| 4* | Сборка (0..99) |
| 5* | Версия (0.. 99) |
| 6..8* | Тип прибора (мл..ст) |

* - двоично-десятичный формат.

** - 0 – запущено основное ПО;

1..240 – запись ПО (осталось страниц для записи);

253 – обновление ПО;

255 – тестирование;

254 – тест не прошел (или режим «ожидание» загрузчика).

***- выводится на ЖКИ при старте, должны быть последними байтами страницы 944 буфера обновления FLASH.

65 (41 Hex). Чтение статуса УСПД (загрузчик).

ОПИСАНИЕ

Чтение статуса УСПД (РиМ099.02). Функция поддерживается как загрузчиком, так и основным ПО УСПД (РиМ099.02).

ЗАПРОС (нет байт в поле данных)

ОТВЕТ (поле данных)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Тест 0* |
| 1 | Тест 1** |
| 2 | Температура*** |
| 3 | RSSI GSM**** |
| 4 | RSSI RF1***** |
| 5 | RSSI RF2***** |
| 6..8 | Нагрузка PLC (фазы A,B,C)****** |

* - сборка бит:

0 бит – сбой внешнего генератора;

1 бит – отказ PLC;

2 бит – отказ RF1;

3 бит – отказ RF2;

4 бит – отказ EXRAM;

5 бит – отказ GSM;

6 бит – отказ RTC;

7 бит – ошибка даты;

** - сборка бит:

0 бит – ошибка CRC загрузчика;

1 бит – ошибка CRC основного ПО МКС;

2 бит – ошибка SIM-карты;

3 бит – отказ FRAM;

*** - температура датчика RTC: (-128…127) *С.

**** - мощность сигнала: 0..31 = -113(dB)..-51(dB), 99 – не известно

***** - средняя мощность принятого сигнала (dB), определяется так:

Если RSSI>= 128, то (RSSI-256)/2-74;

Если RSSI<128, то RSSI/2-74.

****** -

66 (42 Hex). Чтение номера УСПД (загрузчик).

ОПИСАНИЕ

Чтение номера УСПД. Функция поддерживается как загрузчиком, так и основным ПО УСПД (РиМ099.02).

ЗАПРОС (нет байт в поле данных)

ОТВЕТ (поле данных)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0..2 | Номер (мл..ст) |

67 (43 Hex). Запись номера УСПД (загрузчик).

ОПИСАНИЕ

Запись номера УСПД. Функция поддерживается как загрузчиком, так и основным ПО УСПД (РиМ099.02). Функция  доступна, если читается нулевой номер УСПД. Иначе возвращается код ошибки «Защита памяти».

ЗАПРОС (поле данных)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0..2 | Номер (мл..ст) |

ОТВЕТ (нет байт в поле данных)

68 (44 Hex). Чтение счетчика работы УСПД (загрузчик).

ОПИСАНИЕ

Чтение счетчика работы УСПД (сек). Функция поддерживается как загрузчиком, так и основным ПО УСПД (РиМ099.02).

ЗАПРОС (нет байт в поле данных)

ОТВЕТ (поле данных)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0..3 | Счетчик работы (мл..ст) |

69 (45 Hex). Ввод пароля (загрузчик).

ОПИСАНИЕ

Ввод пароля для команд записи. Иначе эти команды вернут код «Ошибка доступа». Пароль действует на время сеанса. Функция поддерживается как загрузчиком, так и основным ПО УСПД (РиМ099.02).

ЗАПРОС (поле данных)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0..5 | Пароль |

ОТВЕТ (нет байт в поле данных)

70 (46 Hex). Запись пароля (загрузчик).

ОПИСАНИЕ

Запись нового пароля. Функция доступна при корректно введённом пароле. Иначе возвращается код ошибки “Защита доступа”. Функция поддерживается как загрузчиком, так и основным ПО УСПД (РиМ099.02).

.

ЗАПРОС (поле данных)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0..5 | Пароль |

ОТВЕТ (нет байт в поле данных)

71 (47 Hex). Чтение страницы буфера Flash (загрузчик).

ОПИСАНИЕ

Чтение страницы буфера Flash. Функция доступна при обновлении ПО. Иначе возвращается код ошибки “Защита памяти”. Функция поддерживается как загрузчиком, так и основным ПО УСПД (РиМ099.02).

ЗАПРОС (поле данных)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0..1 | Номер страницы (мл..ст)* |

* - буфер основного ПО: 0.. 944; буфер CRC основного ПО: 945.. 959.

ОТВЕТ (поле данных)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0..1 | Номер страницы (мл..ст)* |
| 2..129 | Данные страницы |

* - буфер основного ПО: 0..944; буфер CRC основного ПО: 945..959; три последних байта на странице 944 – CRC загрузчика

72 (48 Hex). Запись страницы буфера Flash (загрузчик).

ОПИСАНИЕ

Запись страницы буфера Flash. Функция доступна при обновлении ПО. Иначе возвращается код ошибки “Защита памяти”. Функция поддерживается как загрузчиком, так и основным ПО УСПД (РиМ099.02).

ЗАПРОС (поле данных)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0..1 | Номер страницы (мл..ст)* |
| 2..129 | Данные страницы |

* - буфер основного ПО: 0.. 944; буфер CRC основного ПО: 945.. 959; три последних байта на странице 944– CRC загрузчика

ОТВЕТ (поле данных)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0..1 | Номер страницы (мл..ст)* |

* - буфер основного ПО: 0.. 944; буфер CRC основного ПО: 945.. 959;

73 (49 Hex). Обновление ПО (загрузчик).

ОПИСАНИЕ

Начать обновление ПО. Функция доступна при корректно введённом пароле. Иначе возвращается код ошибки “Защита доступа”. Функция поддерживается как загрузчиком, так и основным ПО УСПД (РиМ099.02). Данный режим позволяет выполнять команды 64,71,72,74. Любые другие команды или таймаут (256 сек) по каналу обмена прерывают режим обновления.

ЗАПРОС (нет байт в поле данных)

ОТВЕТ (нет байт в поле данных)

74 (4A Hex). Запись буфера FLASH (загрузчик).

ОПИСАНИЕ

Запись буфера FLASH. Функция доступна при обновлении ПО. Иначе возвращается код ошибки “Защита памяти”. Функция поддерживается как загрузчиком, так и основным ПО УСПД (РиМ099.02).

.

ЗАПРОС (нет байт в поле данных)

ОТВЕТ (нет байт в поле данных)

75 (4B Hex). Чтение журнала событий (загрузчик).

ОПИСАНИЕ

Чтение журнала событий контроллера. Функция поддерживается как загрузчиком, так и основным ПО УСПД (РиМ099.02).

ЗАПРОС (поле данных)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер строки (0..249) |

ОТВЕТ (поле данных)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер строки (0..249) |
| 1 | Номер записи (0..255) |
| 2..5***** | Дата (мл..ст)* |
| 6***** | Событие** |
| 7..8***** | Параметры*** |
| 9..20***** | Номер телефона**** |

* - число секунд прошедших с 00:00:00 01.01.2000

** - Тип события:

0 – рестарт.

Параметр(0):

1 – рестарт по питанию;

2 – рестарт по кнопке сброс или внешнему WDT;

4 – рестарт по провалу напряжения питания;

8 – рестарт по внутреннему WDT;

16 – рестарт по внешнему интерфейсу PDI;

32 – программный рестарт (сбой внешнего генератора);

1 – режим «загрузчик-ожидание».

Параметр(0):

0 – кнопка;

1 – ошибка CRC загрузчика;

2 – ошибка CRC основного ПО МКС;

3 – ошибка CRC загрузчика+ ошибка CRC основного ПО МКС;

2 – режим «загрузчик-обновление».

Нет параметров.

3 – режим «МКС-диагностика».

Параметр(0)-:

1 – сбой внешнего генератора;

2 – PLC;

4 – RF1;

8 – RF2;

16 – EXRAM;

32 – GSM;

64 – RTC;

128 –дата;

4 – режим «МКС-вызов».

Параметр(0): 0/1 – голос/данные

Параметр(1): 0/1 – нет/да определение номера

5 – режим «МКС-соединение».

Параметр(0): 0/1/2/3 – нет/радио/GSM/GPRS

0 – нет;

1 – радио;

2 – GSM;

3 – GPRS;

Параметр(1): 0/1 – нет/да определение номера

6 – режим «МКС-календарь».

Параметр(0)-:

1 – установка даты;

2 – файл праздников;

4 – файл переносов;

6 – файл праздников + файл переносов;

7 – режим «МКС-база данных».

Параметр(0): №БД

Параметр(1)-сборка бит:

1 – изменение;

128 – ошибка + форматирование;

8 – режим «МКС-параметры».

Параметр(0): №параметра

0 – пароль;

1 – РДЧ;

2 – режим RF2;

3 – адрес PLC;

4 – режим RF1;

5 – расписание GPRS;

6 — список номеров SMS-оповещения.

7 — старт автоконфигурирования.

8 — стоп автоконфигурирования.

9 — финиш автоконфигурирования.

10 – режим сервера  GPRS.

Параметр(1): 0/1 – нет/да блокировка по паролю

254 – напряжение 12V.

Параметр(0): 0/1– норма/пониженное

255 – выключение.

Нет параметров.

***** - если запись пустая, байты 1..20 – отсутствуют.

76 (4C Hex). Чтение даты (загрузчик).

ОПИСАНИЕ

Чтение энергонезависимого календаря контроллера. Функция поддерживается как загрузчиком, так и основным ПО УСПД (РиМ099.02).

ЗАПРОС (нет байт в поле данных)

ОТВЕТ (поле данных)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0..3 | Дата (мл..ст)* |
| 4 | Статус** |

* - число секунд прошедших с 00:00:00 01.01.2000

** - 7 бит: разрешить/запретить (1/0) перевод часов на летнее (зимнее) время

Бит 6: дата не установлена

Бит 5: неисправность RTC

77 (4D Hex). Запись даты (загрузчик).

ОПИСАНИЕ

Запись энергонезависимого календаря контроллера. Функция доступна при корректно введённом пароле. Иначе возвращается код ошибки “Защита доступа”. Функция поддерживается как загрузчиком, так и основным ПО УСПД (РиМ099.02).

ЗАПРОС (поле данных)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0..3 | Дата (мл..ст)* |
| 4 | Статус** |

* - число секунд прошедших с 00:00:00 01.01.2000

** - 7 бит: разрешить/запретить (1/0) перевод часов на летнее (зимнее) время

ОТВЕТ (нет байт в поле данных)

78 (4E Hex). Трансляция команды по RS-485.

ОПИСАНИЕ

Трансляция команды по RS-485.

ЗАПРОС (поле данных)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Адрес устройства-получателя |
| 1 | Скорость обмена* |
| 2..N | Команда** |

* - Скорость обмена (бод):

0 – 4800

1 – 9600

2 - 19200

3 - 38400

4 - 57600

5 - 115200

** - команда c байтом длины и CRC для УСПД v 5.xx (см. протокол для УСПД)

ОТВЕТ (поле данных)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Адрес устройства-отправителя |
| 1 | Скорость обмена* |
| 2..N | Команда** |

* - Скорость обмена (бод):

0 – 4800

1 – 9600

2 - 19200

3 - 38400

4 - 57600

5 - 115200

** - команда c байтом длины и CRC для УСПД v 5.xx (см. протокол для УСПД)

79 (4F Hex). Трансляция PLM-команды.

ОПИСАНИЕ

Трансляция PLM-команды. Трансляция PLM-команды возможна только при действующей паузе PLM (0FFH). Иначе возвращается код ошибки “Защита доступа”.

ЗАПРОС (поле данных)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Адрес PLM-модема * |
| 1 | Номер канала** |
| 2..N | PLM-команда*** |

* - для внутреннего PLM-модема: 0, для внешнего PLM-модема: адрес в сети RS-485;

** - Биты 0..2 – номер частотного канала;

*** - команда для PLM-модема без байта длины и CRC (см. протокол для PLM-модема)

ОТВЕТ (поле данных)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Адрес PLM-модема * |
| 1 | Номер канала** |
| 2..N | PLM-ответ*** |

* - для внутреннего PLM-модема: 0, для внешнего PLM-модема: адрес в сети RS-485;

** - Биты 0..2 – номер частотного канала;

*** - ответ PLM-модема без байта длины и CRC (см. протокол для PLM-модема)

80 (50 Hex). Чтение конфигурации RF2.

ОПИСАНИЕ

Чтение конфигурации RF2.

ЗАПРОС (нет байт в поле данных)

ОТВЕТ (поле данных)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер радиоканала (0..7)** |
| 1 | Мощность радиопередатчика* |

* -  0 – [7.8 dBm] (по умолчанию)

1 – [-15 dBm]

2 – [-10 dBm]

3 – [-5 dBm]

4 – [0 dBm]

5 – [5 dBm]

6 – [7 dBm]

7 – [10 dBm]

** - Биты 0..2 – номер частотного канала;

бит 3 — 0/1: вкл./выкл. RF2

81 (51 Hex). Запись конфигурации RF2.

ОПИСАНИЕ

Запись конфигурации RF2. Функция доступна при корректно введённом пароле. Иначе возвращается код ошибки “Защита доступа”.

ЗАПРОС (поле данных)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер радиоканала (0..7)** |
| 1 | Мощность радиопередатчика* |

* -  0 – [7.8 dBm] (по умолчанию)

1 – [-15 dBm]

2 – [-10 dBm]

3 – [-5 dBm]

4 – [0 dBm]

5 – [5 dBm]

6 – [7 dBm]

7 – [10 dBm]

** - Биты 0..2 – номер частотного канала;

бит 3 — 0/1: вкл./выкл. RF2

ОТВЕТ (нет байт в поле данных)

82 (52 Hex). Чтение конфигурации GPRS.

ОПИСАНИЕ

Чтение конфигурации GPRS.  В конце запись дополняется нулями.

ЗАПРОС (поле данных)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер строки (0..2) |

ОТВЕТ (поле данных)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер строки (0..2) |
| 1..32 | Запись* |

* - 0 – Имя точки доступа; 1 – Имя пользователя; 2 – Пароль

83 (53 Hex). Запись конфигурации GPRS.

ОПИСАНИЕ

Запись конфигурации GPRS.  В конце запись дополняется нулями. Функция доступна при корректно введённом пароле. Иначе возвращается код ошибки “Защита доступа”.

ЗАПРОС (поле данных)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер строки (0..2) |
| 1..32 | Запись* |

* - 0 – Имя точки доступа; 1 – Имя пользователя; 2 – Пароль

ОТВЕТ (нет байт в поле данных)

84 (54 Hex). Чтение режима по силовой сети и сети RS-485.

ОПИСАНИЕ

ЗАПРОС (нет байт в поле данных)

ОТВЕТ (поле данных)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Пауза PLM(сек.)* |
| 1 | Пауза RS485(сек.)* |

* - период 256 сек, пауза – время, когда нет запросов в PLM-сеть (для ДДМ) или сеть RS-485, пауза = 255 – запрет обмена

85 (55 Hex). Запись режима по силовой сети и сети RS-485.

ОПИСАНИЕ

Функция доступна при корректно введённом пароле. Иначе возвращается код ошибки “Защита доступа”.

ЗАПРОС (поле данных)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Пауза PLM(сек.)* |
| 1 | Пауза RS485(сек.)* |

* - период 256 сек, пауза – время, когда нет запросов в PLM-сеть (для ДДМ) или сеть RS-485, пауза = 255 – запрет обмена

ОТВЕТ (нет байт в поле данных)

86 (56 Hex). Чтение расчетного часа и дня.

ОПИСАНИЕ

Чтение расчетного часа и дня.

ЗАПРОС (нет байт в поле данных)

ОТВЕТ (поле данных)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Час * |
| 1 | День * |

* - двоично-десятичный формат.

87 (57 Hex). Запись расчетного часа и дня.

ОПИСАНИЕ

Запись расчетного часа и дня. Функция доступна при корректно введённом пароле. Иначе возвращается код ошибки “Защита доступа”.

ЗАПРОС (поле данных)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Час * |
| 1 | День * |

* - двоично-десятичный формат.

ОТВЕТ (нет байт в поле данных)

88 (58 Hex). Чтение количества записей БД .

ОПИСАНИЕ

Чтение количества записей в базе данных контроллера.

ЗАПРОС (поле данных)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер БД* |

* -

0-«Адреса 485-сети»

1-«Адреса PLM-сети»

2-«Маршруты PLM-сети»

3-«Узлы ретрансляции PLM-сети» (таблицы маршрутов для ретрансляторов)

4-«Текущие показания счетчиков»

5-«Показания счетчиков на расчетный день и час»

6-«Показания счетчиков (стоп-кадр)»

7-«Ретрансляторы»

8-«Концентраторы»

9-«Текущая служебная информация счетчиков»

10-«Расписание заданий»

11-«Задания»

12-«Тарифные планы»

13-«Тарифные расписания счетчиков»

14-«Счетчики+ДДМ»

15-«Пароли доступа к устройствам сети»

16-«Телефонный справочник»

17-«Статистика связи PLM-сети»

18-«Профиль стоп-кадров»

19-«Статус устройств с реле нагрузки»

20-«Пиковая мощность на расчетный день и час»

21-«Текущие реактивные показания счетчиков»

22-«Реактивные показания счетчиков на расчетный день и час»

23-«Журнал качества сети»

24-«Журнал tg(φ)»

25-«Журнал корректировок»

26-«Журнал провалов/перенапряжений»

27-«Журнал суточных показаний»

28-«Журнал месячных показаний»

29-«Журнал профиля нагрузки»

30-«Журнал включений/отключений»

31-«Статусы журналов»

32-«Лимит мощности счетчиков»

33-«Режим опроса»

34-«SMS-оповещения»

35-«PING RFPLC-сети»

36-«Профиль суточных показаний на расчетный час».

37-«Версия и тип устройства».

ОТВЕТ (поле данных)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер БД |
| 1..2 | Количество записей БД (мл…ст.) |

89 (59 Hex). Форматирование БД .

ОПИСАНИЕ

Удаление всех записей в базе данных контроллера. Функция доступна при корректно введённом пароле. Иначе возвращается код ошибки “Защита доступа”. В режиме «Автоконфигурирование RFPLC-сети» - ошибка «Память защищена».

ЗАПРОС (поле данных)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер БД* |

* - см. команду 88.

ОТВЕТ (поле данных)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер БД* |

* - см. команду 88.

90 (5A Hex). Чтение первой записи БД .

ОПИСАНИЕ

Чтение первой записи в базе данных  контроллера.

ЗАПРОС (поле данных)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер БД* |

* - см. команду 88.

ОТВЕТ (1)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер БД (0)** |
| 1 | Адрес в сети RS-485*** |
| 2..4 | Номер устройства (мл…ст.) |
| 5 | Тип устройства **** |
| 6 | Скорость обмена***** |

* - если в БД запись не найдена байты 1..6 отсутствуют.

** - БД «Адреса 485-сети»

*** - уникальный индекс таблицы

**** - Типы устройств для всех БД:

1 – PLM-репитор (мост)

2 - PLM-концентратор c rs485

3 - PLM- концентратор c радио

4 – счетчик однофазный однотарифный с PLM (РиМ 115.01)

5 – счетчик трехфазный однотарифный с PLM (РиМ 415.01)

6 – счетчик однофазный 3-тарифный с PLM

7 – счетчик трехфазный 8-тарифный с PLM (РиМ 485)

8 – РиМ 109

9 – РиМ 115.02

10 – РиМ 315.02

11 – РиМ 515

12 – РиМ 586

13 – РиМ 615

14 – РиМ 789

15 – РиМ 109.02

16 – конвертор rs485-PLM

17 – счетчик трехфазный 3-тарифный с rs485

18 – счетчик трехфазный 3-тарифный с rs485 (РиМ 432)

19 – счетчик трехфазный 8-тарифный с rs485 (РиМ 889)

20 – счетчик трехфазный 8-тарифный с rs485 (РиМ 485)

32 – счетчик однофазный 3-тарифный с радио

33 – счетчик трехфазный 3-тарифный с радио

34 – счетчик трехфазный 3-тарифный (ДР) с радио

35 – счетчик трехфазный 3-тарифный (3ДР) с радио

36 – счетчик однофазный однотарифный с радио

40 – РиМ 532

43 – РиМ 732

48 – Радио-концентратор c радио

58 – счетчик однофазный 8-тарифный с RFPLC (РиМ 489.11)

59 – счетчик однофазный 8-тарифный с RFPLC (РиМ 489.12)

60 – счетчик трехфазный 8-тарифный с RFPLC (РиМ 489.07)

61 – счетчик однофазный 8-тарифный с RFPLC (РиМ 189.11)

62 – счетчик однофазный 8-тарифный с RFPLC (РиМ 189.12)

63 – счетчик однофазный 8-тарифный с RFPLC (РиМ 181.01)

64 – счетчик однофазный 8-тарифный с RFPLC (РиМ 181.02)

65 – счетчик однофазный 8-тарифный с RFPLC (РиМ 189.01)

66 – счетчик однофазный 8-тарифный с RFPLC (РиМ 289.01)

67 – счетчик трехфазный 8-тарифный с RFPLC (РиМ 489.01)

68 – счетчик однофазный 8-тарифный с RFPLC (РиМ 189.02)

69 – счетчик однофазный 8-тарифный с RFPLC (РиМ 289.02)

70 – счетчик трехфазный 8-тарифный с RFPLC (РиМ 489.02)

71 – конвертор PLC-RS485 для счетчика  РиМ 889.хх

128 – УСПД

130 – МКС

***** - Скорость обмена (бод):

0 – 4800

1 – 9600

2 - 19200

3 - 38400

4 - 57600

5 - 115200

ОТВЕТ (2)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер БД (1)** |
| 1 | Адрес в PLM-сети*** |
| 2 | Группа в PLM-сети*** |
| 3 | Индекс ретрансляции*** |
| 4 | Номер маршрута ретрансляции*** |
| 5..7 | Номер устройства (мл…ст.) |
| 8 | Тип устройства **** |
| 9 | Адрес PLM-модема ***** |

* - если в БД запись не найдена байты 1..9 отсутствуют.

** - БД «Адреса PLM-сети»

*** - уникальный индекс таблицы (мл…ст.)

**** - Типы устройств см. примечания к ответу 1.

***** - для внутреннего PLM-модема: 0, для внешнего PLM-модема: адрес в сети RS-485;

ОТВЕТ (3)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер БД (2)** |
| 1 | Индекс ретрансляции*** |
| 2 | Номер маршрута ретрансляции *** |
| 3..4 | Номер узла ретрансляции (мл…ст.) |
| 5 | Маска маршрутов узла ретрансляции (0..15) |

* - если в БД запись не найдена байты 1..5 отсутствуют.

** - БД «Маршруты PLM-сети»

*** - уникальный индекс таблицы (мл…ст.)

ОТВЕТ (4)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер БД (3)** |
| 1..2 | Номер узла ретрансляции*** |
| 3 | Адрес 1-ретранслятора |
| 4..6 | Номер 1-ретранслятора (мл…ст.) |
| 7 | Адрес 2-ретранслятора |
| 8..10 | Номер 2-ретранслятора (мл…ст.) |
| 11 | Адрес 3-ретранслятора |
| 12..14 | Номер 3-ретранслятора (мл…ст.) |
| 15 | Адрес 4-ретранслятора |
| 16..18 | Номер 4-ретранслятора (мл…ст.) |

* - если в БД запись не найдена байты 1..18 отсутствуют.

** - БД «Узлы ретрансляции PLM-сети» (таблицы маршрутов для ретрансляторов)

*** - уникальный индекс таблицы (мл…ст.)

ОТВЕТ (5)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер БД (4)** |
| 1..3 | Номер счетчика (мл…ст.)*** |
| 4**** | Тип счетчика *** |
| 5 | Тариф *** |
| 6..9 | Дата показаний***** |
| 10..13 | Текущие показания счетчика****** |

* - если в БД запись не найдена байты 1..13 отсутствуют.

** - БД «Текущие показания счетчиков»

*** - уникальный индекс таблицы (мл…ст.)

**** - Типы устройств см. примечания к ответу 1.

***** - число секунд прошедших с 00:00:00 01.01.2000;

****** - формат float (см. протокол для PLM-модема);

ОТВЕТ (6)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер БД (5)** |
| 1..3 | Номер счетчика (мл…ст.)*** |
| 4**** | Тип счетчика *** |
| 5 | Тариф *** |
| 6..9 | Дата показаний***** |
| 10..13 | Показания счетчика на расчетный день и час ****** |

* - если в БД запись не найдена байты 1..13 отсутствуют.

** - БД «Показания счетчиков на расчетный день и час»

*** - уникальный индекс таблицы (мл…ст.)

**** - Типы устройств см. примечания к ответу 1.

***** - число секунд прошедших с 00:00:00 01.01.2000;

****** - формат float (см. протокол для PLM-модема);

ОТВЕТ (7)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер БД (6)** |
| 1..3 | Номер счетчика (мл…ст.)*** |
| 4**** | Тип счетчика *** |
| 5 | Тип показаний *** |
| 6..9 | Дата показаний***** |
| 10..13 | Показания счетчика (стоп-кадр)****** |

* - если в БД запись не найдена байты 1..13 отсутствуют.

** - БД «Показания счетчиков (стоп-кадр)».

*** - уникальный индекс таблицы (мл…ст.)

**** - Типы устройств см. примечания к ответу 1.

***** - число секунд прошедших с 00:00:00 01.01.2000;

****** - формат float (см. протокол для PLM-модема);

ОТВЕТ (8)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер БД (7)** |
| 1..3 | Номер ретранслятора (мл…ст.)*** |
| 4**** | Тип ретранслятора *** |
| 5..6 | Номер узла ретрансляции (таблица маршрутов) |
| 7 | Номер выбранного маршрута***** |
| 8..11 | Время выбора маршрута ****** |

* - если в БД запись не найдена байты 1..11 отсутствуют.

** - БД «Ретрансляторы».

*** - уникальный индекс таблицы (мл…ст.)

**** - Типы устройств см. примечания к ответу 1.

***** - 0..3, если маршрут не определен – 255

****** - счетчик работы УСПД

ОТВЕТ (9)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер БД (8)** |
| 1 | Индекс таблицы концентратора*** |
| 2..4 | Номер концентратора (мл…ст.)*** |
| 5**** | Тип концентратора *** |
| 6..8 | Номер счетчика (мл…ст.) |
| 9**** | Тип счетчика |
| 10..11 | Данные конфигурирования (мл…ст.)***** |
| 12 | Смещение частоты ****** |
| 13 | Мощность радиосигнала ******* |

* - если в БД запись не найдена байты 1..11 отсутствуют.

** - БД «Концентраторы».

*** - уникальный индекс таблицы (мл…ст.)

**** - Типы устройств см. примечания к ответу 1.

***** - Для радиоконцентратора (PLM или Радио):

0x0000 – счетчик записан в концентратор,

0xFFFF – счетчик необходимо записать в концентратор,

Все остальные значения – счетчик радиоприемов последнего радиопоиска (биты 0..14, значение 0х8000 – ноль приемов).

При добавлении или обновлении записи поле «Данные конфигурирования» не вводится (Оно устанавливается в значение 0xFFFF автоматически).

Для концентратора RS-485:

0x00nn – счетчик записан в концентратор, nn – адрес счетчика

0xFFnn – счетчик необходимо записать в концентратор,  nn – адрес счетчика

0x01nn – счетчик найден автопоиском,  nn – адрес счетчика

При добавлении или обновлении записи поле «Данные конфигурирования» вводится  адрес счетчика(Старший байт устанавливается в значение 0xFF автоматически).

****** - Для радиоконцентратора (PLM или Радио):

Смещение (-128..127) частоты относительно 433.92 МГц (единица - 1.587 КГц). При добавлении или обновлении записи поле «Смещение» не вводится (Оно устанавливается в значение 0 автоматически).

Для концентратора RS-485: всегда 0

При добавлении или обновлении записи поле «Смещение» не вводится (Оно устанавливается в значение 0 автоматически).

******* - Для радиоконцентратора (PLM или Радио):

мощность радиосигнала RSSI (dB), определяется так:

Если RSSI>= 128, то (RSSI-256)/2-74;

Если RSSI<128, то RSSI/2-74.

При добавлении или обновлении записи поле «мощность» не вводится (Оно устанавливается в значение 0 автоматически).

Для концентратора RS-485: всегда 0

При добавлении или обновлении записи поле «мощность» не вводится (Оно устанавливается в значение 0 автоматически).

ОТВЕТ (10)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер БД (9)** |
| 1..3 | Номер счетчика (мл…ст.)*** |
| 4**** | Тип счетчика *** |
| 5..7 | Счетчик 30 сек. работы (мл…ст.) |
| 8 | Счетчик коррекций |
| 9 | Контрольная сумма тарифного расписания |
| 10 | Статус потребления |
| 11 | Ошибка времени счетчика***** |

* - если в БД запись не найдена байты 1..11 отсутствуют.

** - БД «Текущая служебная информация счетчиков».

*** - уникальный индекс таблицы (мл…ст.)

**** - Типы устройств см. примечания к ответу 1.

***** -  мин. Значение -128: время не установлено.

ОТВЕТ (11)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер БД (10)** |
| 1**** | Тип устройств *** |
| 2***** | Тип задания *** |
| 3 | Расписание ****** |
| 4..9 | Статус задания ****** |

* - если в БД запись не найдена байты 1..9 отсутствуют.

** - БД «Расписание заданий».

*** - уникальный индекс таблицы (мл…ст.)

**** - Типы устройств см. примечания к ответу 1 (0-задание для всех).

***** -  Типы задания:

1 – контроль даты и времени

2 – контроль тарифного расписания, файла праздников и файла переносов, РЧД

3 – стоп-кадр показаний для баланса

4 – радиопоиск

5 – форматирование + радиопоиск,

6 – радиопоиск + запись,

7 – форматирование + радиопоиск + запись

8 – поиск в сети RS-485 (концентратор)

9 – контроль каналов PLM - сети

10 – контроль лимита мощности

****** -  Расписание:

0+N[0..23] – ежедневно в N:00 часов,

24 – однократно,

24+N[1..8] – каждые N часов,

32+N[1..31] – ежемесячно N числа в расчетный час,

64+N[0..6] – еженедельно в расчетный час N=0:понедельник..6:воскресенье

****** -  Статус  задания: байты 0..5 -

байты 0..1: шаг выполнения задания (мл…ст.);

байты 2..5: время выполнения задания.

ОТВЕТ (12)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер БД (11)** |
| 1***** | Тип задания *** |
| 2..4 | Номер устройства (мл…ст.)*** |
| 5**** | Тип устройства *** |
| 6..13 | Параметры задания ****** |

* - если в БД запись не найдена байты 1..13 отсутствуют.

** - БД «Задания».

*** - уникальный индекс таблицы (мл…ст.)

**** - Типы устройств см. примечания к ответу 1.

***** -  Типы задания:

1 – контроль даты и времени

2 – контроль тарифного расписания, файла праздников и файла переносов, РЧД

3 – стоп-кадр показаний для баланса

4 – радиопоиск

5 – форматирование + радиопоиск,

6 – радиопоиск + запись,

7 – форматирование + радиопоиск + запись

8 – поиск в сети RS-485 (концентратор)

9 – контроль каналов PLM - сети

10 – контроль лимита мощности

11 – следующий стоп-кадр показаний

16 – запись адреса и группы PLM – сети

17 – запись маршрута ретрансляции PLM – сети

18 – запись пароля

19 – запись режима нагрузки ДДМ-5

20 – сброс флагов статуса (РиМ189.1х, РиМ489.1х)

32 – чтение файла (концентратор)

33 – чтение журнала «Качество сети» (РиМ189, РиМ289, РиМ489)

34 – чтение журнала «tg(φ)» (РиМ489)

35 – чтение журнала «Корректировки» (РиМ189, РиМ289, РиМ489)

36 – чтение журнала «Провалы/перенапряжения» (РиМ489)

37 – чтение журнала «Суточные показания» (РиМ189, РиМ289, РиМ489)

38 – чтение журнала «Месячные показания» (РиМ189, РиМ289, РиМ489)

39 – чтение журнала «Включения/отключения» (РиМ189, РиМ289, РиМ489)

40 – чтение журнала «Профиль нагрузки» (РиМ189, РиМ289, РиМ489)

****** -  Параметры  задания: байты 0..7 -

байты 0..1: шаг выполнения задания (мл…ст.), 0x0000 – новое задание, 0x8000 – новое задание после выполнения удалить из базы

байты 2..7:

Для заданий на запись –

задание 16: байт 2 – адрес, байт 3 – группа;

задание 17: байт 2 – номер маршрута, байт 3 – адрес, байты 4..6 – номер ретранслятора (мл…ст.);

задание 18: байты 2..7 – пароль (мл…ст.).

задание 19: байты 2..4 – номер пульта (мл…ст.), байт 5 – режим нагрузки

задание 20: байты 2..5 – маска флагов (мл…ст.)

Для заданий чтение журнала –

задание 33..36,38,39: байт 2..5 – дата и время (число секунд прошедших с 00:00:00 01.01.2000), до которого включительно необходимо считать данные, начиная с последней записи журнала;

задание 37: байт 2..3 – начальная дата (число дней прошедших с 00:00:00 01.01.2000),  байт 4..5 – конечная дата (число дней прошедших с 00:00:00 01.01.2000), на которую  необходимо считать данные;

задание 40: байт 2..3 – начальная дата (число дней прошедших с 00:00:00 01.01.2000),  байт 4..5 – конечная дата (число дней прошедших с 00:00:00 01.01.2000), на которую  необходимо считать данные; байт 6 — тип профиля (сборка бит: бит 0 — активная прямая, бит 1 - реактивная I кв (или I+II кв.),  бит 2 - реактивная IV кв (или III+IV кв),  бит 3 - активная обратная, бит 4 - реактивная II кв.,  бит 5 - реактивная  III кв.,  бит 6 - среднеквадратичное напряжение)

Для остальных заданий – время выполнения задания (байты 2..5).

ОТВЕТ (13)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер БД (12)** |
| 1 | Номер тарифной зоны*** |
| 2..3 | Идентификатор тарифного плана *** |
| 4..10 | Тарифная зона **** |

* - если в БД запись не найдена байты 1..10 отсутствуют.

** - БД «Тарифные планы».

*** - уникальный индекс таблицы (мл…ст.)

****** -  Тарифная зона: байты 0..6 -

Для 2-тарифных счетчиков (Рим 109, Рим 115.02, Рим 415.02)–

0-й байт: Лимит мощности, Вт (мл…байт);

1-й байт: Лимит мощности, Вт (ст. байт).

Для 3-тарифных счетчиков –

0-й байт: Номер тарифа (1..3);

1-й байт: Часы (0..23) - двоично-десятичный формат;

2-й байт: Минуты (0..59) - двоично-десятичный формат;

3-й байт (Рим 532): Дни недели, когда зона действует:

Бит 0 – понедельник …6 – воскресенье, 7 – праздник.

Для 8-тарифных счетчиков –

0-й байт: Биты 0..2 – действующий временной тариф.

Биты 4..6 – действующий тариф при превышении лимита.

Если лимита нет, то номера тарифов совпадают.

1-й байт: Время начала действия зоны – часы.

Формат: двоично-десятичный.

2-й байт: Время начала действия зоны – минуты.

Формат: двоично-десятичный.

3-й байт: Лимит мощности (кВт)

4-й байт: Дни недели, когда зона действует:

Бит 0 – понедельник …6 – воскресенье, 7 – праздник.

5-й байт: Месяцы, когда зона действует:

Бит 0 – январь …7 – август.

6-й байт: Месяцы, когда зона действует:

Бит 0 – сентябрь …3 – декабрь.

Для УСПД–

0-й байт: Часы (0..23) - двоично-десятичный формат;

1-й байт: Минуты (0..59) - двоично-десятичный формат;

2-й байт: Пауза PLM. 0FFH – запрет обмена. Иначе пауза равна значению, установленному командой 85.

ОТВЕТ (14)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер БД (13)** |
| 1..3 | Номер счетчика (мл…ст.)*** |
| 4**** | Тип счетчика *** |
| 5..6 | Идентификатор тарифного плана (мл…ст.) |
| 7 | Коэффициент лимита тарифного расписания |

* - если в БД запись не найдена байты 1..7 отсутствуют.

** - БД «Тарифные расписания счетчиков».

*** - уникальный индекс таблицы (мл…ст.)

**** - Типы устройств см. примечания к ответу 1.

ОТВЕТ (15)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер БД (14)** |
| 1 | Фаза ДДМ***(1..3) |
| 2..4 | Номер счетчика (мл…ст.)*** |
| 5**** | Тип счетчика *** |
| 6..8 | Номер ДДМ (мл…ст.) |
| 9**** | Тип ДДМ |
| 10..13 | Дата последнего сеанса с ДДМ***** |
| 14 | Статус****** |
| 15..17 | Номер ДДМ (мл…ст.) в базовом блоке |

* - если в БД запись не найдена байты 1..17 отсутствуют.

** - БД «Счетчики с ДДМ».

*** - уникальный индекс таблицы (мл…ст.)

**** - Типы устройств см. примечания к ответу 1.

***** - число секунд прошедших с 00:00:00 01.01.2000;

****** - Сборка бит: биты 3..0 – статус баланса.

ОТВЕТ (16)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер БД (15)** |
| 1..3 | Номер устройства (мл…ст.)*** |
| 4**** | Тип устройства *** |
| 5..10 | Пароль (мл…ст.) |

* - если в БД запись не найдена байты 1..10 отсутствуют.

** - БД «Пароли доступа к устройствам сети».

*** - уникальный индекс таблицы (мл…ст.)

**** - Типы устройств см. примечания к ответу 1.

ОТВЕТ (17)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер БД (16)** |
| 1..12 | Номер телефона (строка типа «+79618763608»)*** |
| 13..16 | IP-адрес (0..255,0..255,0..255,0..255) |
| 17..18 | Порт (0..65535) |
| 19..23 | Разрешения на БД (маска бит) **** |
| 24 | Доп. разрешения (маска бит) ***** |

* - если в БД запись не найдена байты 1..23 отсутствуют.

** - БД «Телефонный справочник».

*** - уникальный индекс таблицы (мл…ст.)

**** - бит 0 – БД№0…бит 39 – БД№39.

***** - бит 0 – очистка таблицы «профиль стоп-кадров»

- бит 1 – очистка таблиц журналов

- бит 2 – очистка таблицы «суточный профиль»

ОТВЕТ (18)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер БД (17)** |
| 1..3 | Номер устройства (мл…ст.)*** |
| 4**** | Тип устройства *** |
| 5..8 | Дата последнего сеанса***** |
| 9..16 | Индикатор качества связи ****** |

* - если в БД запись не найдена байты 1..16 отсутствуют.

** - БД «Статистика связи PLM-сети».

*** - уникальный индекс таблицы (мл…ст.)

**** - Типы устройств см. примечания к ответу 1.

***** - число секунд прошедших с 00:00:00 01.01.2000;

****** - 8 байт для каналов связи (0..7): 255(связь есть)…0(связи нет)

ОТВЕТ (19)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер БД (18)** |
| 1..3 | Номер счетчика (мл…ст.)*** |
| 4**** | Тип счетчика *** |
| 5 | Тип показаний *** |
| 6..9***** | Дата показаний*** |
| 10..13 | Показания счетчика (стоп-кадр)****** |

* - если в БД запись не найдена байты 1..13 отсутствуют.

** - БД «Профиль стоп-кадров».

*** - уникальный индекс таблицы (мл…ст.)

**** - Типы устройств см. примечания к ответу 1.

***** - число секунд прошедших с 00:00:00 01.01.2000;

****** - формат float (см. протокол для PLM-модема);

ОТВЕТ (20)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер БД (19)** |
| 1..3 | Номер устройства (мл…ст.)*** |
| 4**** | Тип устройства *** |
| 5..7 | Номер пульта (мл…ст.) |
| 8 | Режим нагрузки***** |

* - если в БД запись не найдена байты 1..8 отсутствуют.

** - БД «Статус ДДМ-5».

*** - уникальный индекс таблицы (мл…ст.)

**** - Типы устройств см. примечания к ответу 1.

***** - Режим нагрузки:

0 – выключено, запрещено включение с пульта;

1 – выключено, разрешено включение с пульта;

2 – включено, запрещено включение с пульта;

3 – включено, разрешено включение с пульта.

ОТВЕТ (21)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер БД (20)** |
| 1..3 | Номер счетчика (мл…ст.)*** |
| 4**** | Тип счетчика *** |
| 5..8 | Дата показаний***** |
| 9..11 | Пиковая мощность на расчетный день и час, Вт (мл..ст) |

* - если в БД запись не найдена байты 1..11 отсутствуют.

** - БД «Пиковая мощность на расчетный день и час»

*** - уникальный индекс таблицы (мл…ст.)

**** - Типы устройств см. примечания к ответу 1.

***** - число секунд прошедших с 00:00:00 01.01.2000;

ОТВЕТ (22)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер БД (21)** |
| 1..3 | Номер счетчика (мл…ст.)*** |
| 4**** | Тип счетчика *** |
| 5******* | Тип показаний *** |
| 6..9 | Дата показаний***** |
| 10..13 | Текущие показания счетчика****** |

* - если в БД запись не найдена байты 1..13 отсутствуют.

** - БД «Текущие реактивные показания счетчиков»

*** - уникальный индекс таблицы (мл…ст.)

**** - Типы устройств см. примечания к ответу 1.

***** - число секунд прошедших с 00:00:00 01.01.2000;

****** - формат float (см. протокол для PLM-модема);

******* - сборка бит:

биты 2..0:

0 - активная энергия прямого направления (потребление)

1 - активная энергия обратного направления (генерация/переток)

2 - реактивная энергия 1-го квадранта

3 - реактивная энергия 2-го квадранта

4 - реактивная энергия 3-го квадранта

5 - реактивная энергия 4-го квадранта

6 – энергия потерь

биты 4..5:

1 – фаза A

2 – фаза B

3 – фаза C

ОТВЕТ (23)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер БД (22)** |
| 1..3 | Номер счетчика (мл…ст.)*** |
| 4**** | Тип счетчика *** |
| 5******* | Тип показаний *** |
| 6..9 | Дата показаний***** |
| 10..13 | Реактивные показания счетчика на расчетный день и час ****** |

* - если в БД запись не найдена байты 1..13 отсутствуют.

** - БД «Показания счетчиков на расчетный день и час»

*** - уникальный индекс таблицы (мл…ст.)

**** - Типы устройств см. примечания к ответу 1.

***** - число секунд прошедших с 00:00:00 01.01.2000;

****** - формат float (см. протокол для PLM-модема);

******* - сборка бит:

биты 2..0:

0 - активная энергия прямого направления (потребление)

1 - активная энергия обратного направления (генерация/переток)

2 - реактивная энергия 1-го квадранта

3 - реактивная энергия 2-го квадранта

4 - реактивная энергия 3-го квадранта

5 - реактивная энергия 4-го квадранта

6 – энергия потерь

биты 4..5:

1 – фаза A

2 – фаза B

3 – фаза C

ОТВЕТ (24)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер БД (23)** |
| 1..3 | Номер счетчика (мл…ст.)*** |
| 4**** | Тип счетчика *** |
| 5..8***** | Дата события *** |
| 9..12 | Статус ****** |

* - если в БД запись не найдена байты 1..12 отсутствуют.

** - БД «Журнал качества сети»

*** - уникальный индекс таблицы (мл…ст.)

**** - Типы устройств см. примечания к ответу 1.

***** - число секунд прошедших с 00:00:00 01.01.2000;

****** - Статус 1.. Статус 4.

Счетчик РиМ889:

Статус 1:

- биты 0,1,2 - переход через нижний порог напряжения по фазам A,B,C соответственно

- биты 3,4,5 - переход через верхний порог напряжения по фазам A,B,C соответственно

- бит 6 - переход через нижний порог по частоте

- бит 7 - переход через верхний порог по частоте

Статус 2: возврат величин в норму (расположение битов как у Status 1 )

Статус 3:

- биты 0,1,2 - переход через порог “провала” напряжения по фазам A,B,C соответственно

- биты 3,4,5 – возврат в норму после “провала”  напряжения по фазам A,B,C соответственно

Статус 4: резерв

Счетчики РиМ189, РиМ289, РиМ489:

Статус 1:

Сборка бит:

бит 0 — U<(0,9*220V)

бит 1 — (0,9*220V)<U<(0,95*220V)

бит 2 — (1,05*220V)<U<(1,1*220V)

бит 3 — (1,1*220V)<U

бит 4 — F<(0,9*50Hz)

бит 5 — (0,9*50Hz)<F<(0,95*50Hz)

бит 6 — (1,05*50Hz)<F<(1,1*50Hz)

бит 7 — (1,1*50Hz)<F

Статус 2,3,4: резерв

ОТВЕТ (25)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер БД (24)** |
| 1..3 | Номер счетчика (мл…ст.)*** |
| 4**** | Тип счетчика *** |
| 5..8***** | Дата события *** |
| 9 | Статус |

* - если в БД запись не найдена байты 1..9 отсутствуют.

** - БД «Журнал tg(φ)»

*** - уникальный индекс таблицы (мл…ст.)

**** - Типы устройств см. примечания к ответу 1.

***** - число секунд прошедших с 00:00:00 01.01.2000;

****** - Статус :

  - биты 0,1,2 – переход через порог по фазам A,B,C соответственно;

  - биты 3,4,5 – возврат в норму по фазам A,B,C соответственно

ОТВЕТ (26)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер БД (25)** |
| 1****** | Код параметра*** |
| 2..4 | Номер счетчика (мл…ст.)*** |
| 5**** | Тип счетчика *** |
| 6..9***** | Дата события *** |
| 10..13 | Новое значение параметра |

* - если в БД запись не найдена байты 1..13 отсутствуют.

** - БД «Журнал корректировок»

*** - уникальный индекс таблицы (мл…ст.)

**** - Типы устройств см. примечания к ответу 1.

***** - число секунд прошедших с 00:00:00 01.01.2000;

****** - Код параметра

0 — параметры по RS-485 (РиМ489) 1 — дата 2 — коэффициент лимита мощности 3 — пароль 4 — период интегрирования макс.мощности 5 — РДЧ 6 — сброс показаний на РДЧ 7 — режим индикации 8 — данные точки учета (РиМ489) 9 — порог по tg(φ) (РиМ489) 10 — тарифное расписание (РиМ489) 11— коэффициенты трансформации (РиМ489) 12— сопротивление потерь линии (РиМ489) 15— период усреднения мощности для перехода на штрафной тариф (РиМ489) 16 — период фиксации для профиля мощности 17 — группа и адрес RFPLC-сети (РиМ489) 18 — № пульта и режим нагрузки (РиМ489) 19 — лимит мощности нагрузки (РиМ489) 20 — Сброс флагов 21 — Нарушение эл. пломбы крышки корпуса (РиМ489) 22 — Нарушение эл. пломбы крышки клемм (РиМ289, РиМ489) 23 — таблица ретрансляции RFPLC-сети (РиМ489) 24 — пороги провалов/перенапряжений (РиМ489) 25 — параметры расчета некачественной энергии (РиМ489) 50 — тарифное расписание (РиМ189, РиМ289) 51 — файл праздников (РиМ189, РиМ289) 52 — файл переносов (РиМ189, РиМ289) 53 — группа и адрес RFPLC-сети (РиМ189, РиМ289) 54 — таблица ретрансляции RFPLC-сети (РиМ189, РиМ289) 55 — параметры расчета некачественной энергии (РиМ189, РиМ289) 56 — № и мощность радиоканала 57 — лимит мощности нагрузки (РиМ189, РиМ289) 58 — № пульта и режим нагрузки (РиМ189, РиМ289) 59 — адрес и скорость обмена RS485-сети (РиМ289) 60 — калибровка датчика №1 (РиМ289) 61 — калибровка датчика №2 (РиМ289) 62 — калибровка датчика №3 (РиМ289) 63 — начальная установка датчика №1 (РиМ289) 64 — начальная установка датчика №2 (РиМ289) 65 — начальная установка датчика №3 (РиМ289)

ОТВЕТ (27)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер БД (26)** |
| 1..3 | Номер счетчика (мл…ст.)*** |
| 4**** | Тип счетчика *** |
| 5..8***** | Дата события *** |
| 9 | Статус****** |
| 10..11 | Длительность провала / перенапряжения, периодов |
| 12..13 | Остаточное напряжение / максимальное напряжение, 0.01 В |

* - если в БД запись не найдена байты 1..13 отсутствуют.

** - БД «Журнал провалов/перенапряжений»

*** - уникальный индекс таблицы (мл…ст.)

**** - Типы устройств см. примечания к ответу 1.

***** - число секунд прошедших с 00:00:00 01.01.2000;

****** - Статус

Bit0 – событие по фазе A

Bit1 – событие по фазе B

Bit2 – событие по фазе C

Bit3 – отключение напряжения по фазе X

Bit4 – провал напряжения по фазе X

Bit5 – перенапряжение по фазе X

ОТВЕТ (28)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер БД (27)** |
| 1***** | Номер параметра*** |
| 2 | Номер строки журнала*** |
| 3..5 | Номер счетчика (мл…ст.)*** |
| 6**** | Тип счетчика *** |
| 7..10 | Значение параметра |

ОТВЕТ (28a) – версия МКС 7.08 и выше

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер БД (27)** |
| 1***** | Код параметра*** |
| 2..4 | Номер счетчика (мл…ст.)*** |
| 5**** | Тип счетчика *** |
| 6..9****** | Дата события *** |
| 10..13 | Значение параметра |

* - если в БД запись не найдена байты 1..10 отсутствуют.

** - БД «Журнал суточных показаний»

*** - уникальный индекс таблицы (мл…ст.)

**** - Типы устройств см. примечания к ответу 1.

****** - число секунд прошедших с 00:00:00 01.01.2000;

*****-

| № параметра | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Дата: 4 байта (число секунд прошедших с 00:00 01.01.2000) |
| 1 | 1-й тариф (float) - 4 байта |
| 2 | 2-й тариф (float) - 4 байта |
| 3 | 3-й тариф (float) - 4 байта |
| 4 | 4-й тариф (float) - 4 байта |
| 5 | 5-й тариф (float) - 4 байта |
| 6 | 6-й тариф (float) - 4 байта |
| 7 | 7-й тариф (float) - 4 байта |
| 8 | 8-й тариф (float) - 4 байта |
| 9 | РЭ 1-го квадранта (float) - 4 байта (индуктивная РЭ, потребление АЭ) |
| 10 | РЭ 4-го квадранта (float) - 4 байта (ёмкостная РЭ, потребление АЭ) |
| 11 | Удельная энергия потерь (float) - 4 байта (РиМ181.ХХ, РиМ489.ХХ) |
| 12 | Счетчик некачественной энергии напряжения - 2 байта. Одна единица - 20 секунд.(РиМ189.0Х, РиМ489.0Х, РиМ289.ХХ) |
| 13 | Счетчик некачественной энергии частоты - 2 байта. Одна единица - 20 секунд. |
| 14 | Счетчик некачественной энергии совместно напряжения и частоты - 2 байта. Одна единица - 20 секунд.(РиМ189.0Х, РиМ489.0Х, РиМ289.ХХ) |
| 15 | Флаги выхода напряжения и частоты за пороги предельно допустимых значений - 1 байт. |
| 16 | Секундный счетчик работы - 4 байта (РиМ181.ХХ, РиМ189.ХХ, РиМ289.ХХ) |
| 17 | 1-й датчик (float) - 4 байта (РиМ289.02) |
| 18 | 2-й датчик (float) - 4 байта (РиМ289.02) |
| 19 | 3-й датчик (float) - 4 байта (РиМ289.02) |
| 20 | АЭ обратного направления (float) - 4 байта (РиМ489.07) |
| 21 | РЭ 2-го квадранта (float) - 4 байта (РиМ489.07) |
| 22 | РЭ 3-го квадранта (float) - 4 байта (РиМ489.07) |
| 23 | АЭ прямого направления (float) - 4 байта (РиМ189.1Х) |

ОТВЕТ (29)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер БД (28)** |
| 1***** | Номер параметра*** |
| 2 | Номер строки журнала*** |
| 3..5 | Номер счетчика (мл…ст.)*** |
| 6**** | Тип счетчика *** |
| 7..10 | Значение параметра |

ОТВЕТ (29a) – версия МКС 7.08 и выше

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер БД (28)** |
| 1***** | Код параметра*** |
| 2..4 | Номер счетчика (мл…ст.)*** |
| 5**** | Тип счетчика *** |
| 6..9****** | Дата события *** |
| 7..10 | Значение параметра |

* - если в БД запись не найдена байты 1..10 отсутствуют.

** - БД «Журнал месячных показаний»

*** - уникальный индекс таблицы (мл…ст.)

**** - Типы устройств см. примечания к ответу 1.

****** - число секунд прошедших с 00:00:00 01.01.2000;

*****-

| № параметра | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Дата: 4 байта (число секунд прошедших с 00:00 01.01.2000) |
| 1 | 1-й тариф (float) - 4 байта |
| 2 | 2-й тариф (float) - 4 байта |
| 3 | 3-й тариф (float) - 4 байта |
| 4 | 4-й тариф (float) - 4 байта |
| 5 | 5-й тариф (float) - 4 байта |
| 6 | 6-й тариф (float) - 4 байта |
| 7 | 7-й тариф (float) - 4 байта |
| 8 | 8-й тариф (float) - 4 байта |
| 9 | РЭ 1-го квадранта (float) - 4 байта (индуктивная РЭ, потребление АЭ) |
| 10 | РЭ 4-го квадранта (float) - 4 байта (ёмкостная РЭ, потребление АЭ) |
| 11 | Удельная энергия потерь (float) - 4 байта (РиМ181.ХХ, РиМ489.ХХ) |
| 12 | Дата фиксации пиковой мощности - 4 байта (число секунд прошедших с 00:00 01.01.2000) |
| 13 | Пиковая мощность (Вт) - 3 байта |
| 14 | Счетчик некачественной энергии - 3 байта. Одна единица - 20 секунд.(РиМ189.0Х, РиМ489.0Х, РиМ289.ХХ) |
| 15 | Параметры для расчета некачественной энергии - 3 байта. 2 байта - суточный порог, 1 байт - режим расчета.(РиМ189.0Х, РиМ489.0Х, РиМ289.ХХ) |
| 16 | Секундный счетчик работы - 4 байта (РиМ181.ХХ, РиМ189.ХХ, РиМ289.ХХ) |
| 17 | 1-й датчик (float) - 4 байта (РиМ289.02) |
| 18 | 2-й датчик (float) - 4 байта (РиМ289.02) |
| 19 | 3-й датчик (float) - 4 байта (РиМ289.02) |
| 20 | АЭ обратного направления (float) - 4 байта (РиМ889.ХХ, РиМ489.07) |
| 21 | РЭ 2-го квадранта (float) - 4 байта (РиМ889.ХХ, РиМ489.07) |
| 22 | РЭ 3-го квадранта (float) - 4 байта (РиМ889.ХХ, РиМ489.07) |
| 23 | АЭ прямого направления (float) - 4 байта (РиМ189.1Х) |

ОТВЕТ (30)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер БД (29)** |
| 1..3 | Номер счетчика (мл…ст.)*** |
| 4**** | Тип счетчика *** |
| 5****** | Тип показаний *** |
| 6..9***** | Дата события *** |
| 10..13******* | Показания |

* - если в БД запись не найдена байты 1..13 отсутствуют.

** - БД «Журнал профиля нагрузки»

*** - уникальный индекс таблицы (мл…ст.)

**** - Типы устройств см. примечания к ответу 1.

***** - число секунд прошедших с 00:00:00 01.01.2000;

******* - формат float (см. протокол для PLM-модема);

****** - сборка бит:

биты 3..0:

0 - активная энергия прямого направления (потребление), кВт*ч

1 - активная энергия обратного направления (генерация), кВт*ч

2 - реактивная энергия 1-го квадранта (1+2 квадрант для РиМ189.1Х), кВар*ч

3 - реактивная энергия 2-го квадранта, кВар*ч

4 - реактивная энергия 3-го квадранта, кВар*ч

5 - реактивная энергия 4-го квадранта (3+4 квадрант для РиМ189.1Х), кВар*ч

6 - Среднеквадратичное напряжение, В (фаза A)

7 - Среднеквадратичное напряжение, В (фаза B)

8 - Среднеквадратичное напряжение, В (фаза C)

ОТВЕТ (31)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер БД (30)** |
| 1..3 | Номер счетчика (мл…ст.)*** |
| 4**** | Тип счетчика *** |
| 5..8***** | Дата события *** |
| 9 | Статус****** |

* - если в БД запись не найдена байты 1..9 отсутствуют.

** - БД «Журнал включений/отключений»

*** - уникальный индекс таблицы (мл…ст.)

**** - Типы устройств см. примечания к ответу 1.

***** - число секунд прошедших с 00:00:00 01.01.2000;

****** - Статус

0 –  выключен счетчик;

1 –  включен счетчик;

2 –  выключена нагрузка (превышение УПМ);

3 –  включена нагрузка (пульт).

4 –  выключена нагрузка (интерфейс);

5 –  включена нагрузка (интерфейс).

6 –  выключена нагрузка (защита по току);

7 –  выключена нагрузка (защита по напряжению);

8 –  выключена нагрузка (нет напряжения — есть ток);

9 –  выключена нагрузка (магнитное поле);

ОТВЕТ (32)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер БД (31)** |
| 1 | Номер журнала(0*****, 23..30: номер в БД МКС)*** |
| 2..4 | Номер счетчика (мл…ст.)*** |
| 5**** | Тип счетчика *** |
| 6..7 | Максимальное количество строк (ёмкость) |
| 8..9 | Счётчик строк |
| 10..11 | № строки (указатель на последнюю запись в счетчике) |
| 12..13 | № строки (указатель на последнюю прочитанную запись) |

* - если в БД запись не найдена байты 1..8 отсутствуют.

** - БД «Статусы журналов»

*** - уникальный индекс таблицы (мл…ст.)

**** - Типы устройств см. примечания к ответу 1.

***** - Статус журнала для автоматического считывания профиля

ОТВЕТ (33)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер БД (32)** |
| 1..3 | Номер счетчика (мл…ст.)*** |
| 4**** | Тип счетчика *** |
| 5..6 | Лимит мощности, Вт (мл…ст.) |

* - если в БД запись не найдена байты 1..6 отсутствуют.

** - БД «Лимит мощности счетчиков»

*** - уникальный индекс таблицы (мл…ст.)

**** - Типы устройств см. примечания к ответу 1.

ОТВЕТ (34)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер БД (33)** |
| 1..3 | Номер счетчика (мл…ст.)*** |
| 4 | Тип счетчика *** |
| 5..6 | Режим опроса**** |

* - если в БД запись не найдена байты 1..6 отсутствуют.

** - БД «Режим опроса»

*** - уникальный индекс таблицы (мл…ст.)

**** -  Режим опроса (установленный бит - не запрашивать):

бит 0 — статус баланса с ДДМ (РиМ515, РиМ532, РиМ586, РиМ715, РиМ732,  	РиМ789);

бит 1 — ТМИ ДДМ (функция «ябеда» для РиМ109);

бит 2 —  реактивные показания;

бит 3 — показания РДЧ;

бит 4 — пиковая мощность;

бит 5 — стек оповещений;

бит 6 — профиль суточных показаний (РиМ189, РиМ289, РиМ489).

бит 7 — профиль АЭ+ (РиМ189, РиМ289, РиМ489).

бит 8 — профиль АЭ-(РиМх89.1х, РиМ489.07).

бит 9 — профиль РЭ (РиМ189, РиМ289, РиМ489).

бит 10 — профиль U (РиМх89.1х).

ОТВЕТ (35)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер БД (34)** |
| 1..3 | Номер счетчика (мл…ст.)*** |
| 4 | Тип счетчика *** |
| 5******* | Идентификатор оповещения*** |
| 6******* | Статус SMS*** |
| 7..10 | Дата оповещения**** |
| 11 | Код оповещения***** |

* - если в БД запись не найдена байты 1..10 отсутствуют.

** - БД «SMS-оповещения»

*** - уникальный индекс таблицы (мл…ст.)

**** -  число секунд прошедших с 00:00 01.01.2000;

***** - Код оповещения:

0 — сброс флага вскрытия корпуса;

1 — установка флага вскрытия корпуса;

2 — сброс флага вскрытия клеммной крышки;

3 — установка флага вскрытия клеммной крышки;

4 — защитное отключение по току;

16 — сброс дискретного входа 1;

17 — установка дискретного входа 1;

18 — сброс дискретного входа 2;

19 — установка дискретного входа 2;

32 — сброс дискретного выхода 1;

33 — установка дискретного выхода 1;

34 — сброс дискретного выхода 2;

35 — установка дискретного выхода 2;

****** - Идентификатор оповещения: однобайтовый счетчик оповещений;

****** - Статус  SMS: 0/1 — в очереди/отправлено;

ОТВЕТ (36)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер БД (35)** |
| 1..3 | Номер ретранслятора (мл…ст.)*** |
| 4 | Тип ретранслятора *** |
| 5..7 | Номер счетчика (мл…ст.)*** |
| 8 | Тип счетчика *** |
| 9 | RSSI RF**** |
| 10 | Статус PLC***** |

* - если в БД запись не найдена байты 1..10 отсутствуют.

** - БД «PING RFPLC-сети»

*** - уникальный индекс таблицы (мл…ст.)

**** - средняя мощность принятого сигнала (dB), определяется так:

Если RSSI>= 128, то (RSSI-256)/2-74;

Если RSSI<128, то RSSI/2-74.

***** - счетчик успешных сеансов;

ОТВЕТ (37)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер БД (36)** |
| 1 | Тариф *** |
| 2..4 | Номер счетчика (мл…ст.)*** |
| 5**** | Тип счетчика *** |
| 6..9***** | Дата показаний*** |
| 10..13 | Показания счетчика (стоп-кадр)****** |

* - если в БД запись не найдена байты 1..13 отсутствуют.

** - БД «Профиль суточных показаний на расчетный час».

*** - уникальный индекс таблицы (мл…ст.)

**** - Типы устройств см. примечания к ответу 1.

***** - число секунд прошедших с 00:00:00 01.01.2000;

****** - формат float (см. протокол для PLM-модема);

ОТВЕТ (38)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер БД (37)** |
| 1..3 | Номер счетчика (мл…ст.)*** |
| 4**** | Тип счетчика *** |
| 5* | Сборка (0..99) |
| 6* | Версия (0..59) |
| 7..9* | Тип счетчика (мл..ст) |

* - двоично-десятичный формат.

** - БД «Версия и тип устройства».

*** - уникальный индекс таблицы (мл…ст.)

**** - Типы устройств см. примечания к ответу 1.

91 (5B Hex). Чтение последней записи БД .

ОПИСАНИЕ

Чтение последней записи в базе данных  контроллера.

ЗАПРОС (поле данных)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер БД* |

* - см. команду 88.

ОТВЕТ

Смотри команду 90.

92 (5C Hex). Чтение следующей записи БД .

ОПИСАНИЕ

Чтение следующей записи в базе данных контроллера. Поиск осуществляется относительно индекса предыдущих команд или относительно случайного значения (если команда выполняется первой).

ЗАПРОС (поле данных)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер БД* |

* - см. команду 88.

ОТВЕТ

Смотри команду 90.

93 (5D Hex). Чтение предыдущей записи БД .

ОПИСАНИЕ

Чтение предыдущей записи в базе данных контроллера. Поиск осуществляется относительно индекса предыдущих команд или относительно случайного значения (если команда выполняется первой).

ЗАПРОС (поле данных)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер БД* |

* - см. команду 88.

ОТВЕТ

Смотри команду 90.

94 (5E Hex). Поиск записи в БД .

ОПИСАНИЕ

Поиск записи в базе данных контроллера осуществляется по индексу соответствующей таблицы.

ЗАПРОС (поле данных)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер БД* |
| 1..N | Индекс таблицы** |

* - см. команду 88.

** - Смотри команду 90

ОТВЕТ

Смотри команду 90.

95 (5F Hex). Поиск по номеру записи в БД .

ОПИСАНИЕ

Поиск по номеру записи в базе данных контроллера соответствующей таблицы.

ЗАПРОС (поле данных)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер БД* |
| 1..2 | Номер записи таблицы (мл…ст.) |

* - см. команду 88.

ОТВЕТ

Смотри команду 90.

96 (60 Hex). Удалить запись в БД .

ОПИСАНИЕ

Удаление записи в базе данных контроллера осуществляется по индексу соответствующей таблицы. Если запись не найдена, возвращается код ошибки «Неверные данные запроса». Функция доступна при корректно введённом пароле. Иначе возвращается код ошибки “Защита доступа”.

В режиме «Автоконфигурирование RFPLC-сети» - ошибка «Память защищена».

ЗАПРОС (поле данных)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер БД* |
| 1..N | Индекс таблицы** |

* - см. команду 88.

** - Смотри команду 90

ОТВЕТ (поле данных)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер БД* |

* - см. команду 88.

97 (61 Hex). Добавить запись в БД .

ОПИСАНИЕ

Добавление записи в базу данных контроллера осуществляется по индексу соответствующей таблицы. Если запись уже существует, возвращается код ошибки «Неверные данные запроса». Если номер БД 4..6, 9, 17..30, 34..37 или нет места в памяти – ошибка «Память защищена». Функция доступна при корректно введённом пароле. Иначе возвращается код ошибки “Защита доступа”.

В режиме «Автоконфигурирование RFPLC-сети» - ошибка «Память защищена».

ЗАПРОС (поле данных)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер БД* |
| 1..N | Запись таблицы** |

* - см. команду 88.

** - Смотри команду 90

ОТВЕТ (поле данных)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер БД* |

* - см. команду 88.

98 (62 Hex). Обновить запись в БД .

ОПИСАНИЕ

Обновление записи в базе данных контроллера осуществляется по индексу соответствующей таблицы. Если запись не найдена, возвращается код ошибки «Неверные данные запроса». Если номер БД 4..6, 9, 17..30, 34..37  – ошибка «Память защищена». Функция доступна при корректно введённом пароле. Иначе возвращается код ошибки “Защита доступа”.

В режиме «Автоконфигурирование RFPLC-сети» - ошибка «Память защищена».

ЗАПРОС (поле данных)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер БД* |
| 1..N | Запись таблицы** |

* - см. команду 88.

** - Смотри команду 90

ОТВЕТ (поле данных)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер БД* |

* - см. команду 88.

99 (63 Hex). Чтение статуса памяти БД.

ОПИСАНИЕ

Чтение статуса памяти БД.

ЗАПРОС (нет байт в поле данных)

ОТВЕТ (поле данных)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0..1 | Свободно страниц БД(мл…ст.) |

100 (64 Hex). Чтение файла праздников.

ОПИСАНИЕ

Чтение файла праздников.

ЗАПРОС (поле данных)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер строки файла* |

* - номер строки файла(0..15)

ОТВЕТ (поле данных)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер строки файла** |
| 1 | День*** |
| 2 | Месяц*** |

* - если строка пустая, то байты 1..2 отсутствуют.

** - номер строки файла(0..15)

*** - двоично-десятичный формат.

101 (65 Hex). Запись файла праздников.

ОПИСАНИЕ

Запись файла праздников. Функция доступна при корректно введённом пароле. Иначе возвращается код ошибки “Защита доступа”.

ЗАПРОС (поле данных)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер строки файла** |
| 1 | День*** |
| 2 | Месяц*** |

* - если байты 1..2 отсутствуют, то строка файла удаляется.

- если байты 0..2 отсутствуют, файл удаляется (очищается).

** - номер строки файла(0..15)

*** - двоично-десятичный формат.

ОТВЕТ (поле данных)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер строки файла* |

* - номер строки файла(0..15) – отсутствует, если файл удаляется.

102 (66 Hex). Чтение файла переносов рабочих дней.

ОПИСАНИЕ

Чтение файла переносов рабочих дней.

ЗАПРОС (поле данных)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер строки файла* |

* - номер строки файла(0..15)

ОТВЕТ (поле данных)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер строки файла** |
| 1 | День*** |
| 2 | Месяц*** |
| 3 | Год*** |
| 4 | День недели (1..7) |

* - если строка пустая, то байты 1..4 отсутствуют.

** - номер строки файла(0..15)

*** - двоично-десятичный формат.

103 (67 Hex). Запись переносов рабочих дней.

ОПИСАНИЕ

Запись файла переносов рабочих дней. Функция доступна при корректно введённом пароле. Иначе возвращается код ошибки “Защита доступа”.

ЗАПРОС (поле данных)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер строки файла** |
| 1 | День*** |
| 2 | Месяц*** |
| 3 | Год*** |
| 4 | День недели (1..7) |

* - если байты 1..4 отсутствуют, то строка файла удаляется.

- если байты 0..4 отсутствуют, файл удаляется (очищается).

** - номер строки файла(0..15)

*** - двоично-десятичный формат.

ОТВЕТ (поле данных)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер строки файла* |

* - номер строки файла(0..15) – отсутствует, если файл удаляется.

104 (68 Hex). Чтение адреса МКС в PLC-сети.

ОПИСАНИЕ

Чтение адреса МКС в PLC-сети.

ЗАПРОС (нет байт в поле данных)

ОТВЕТ (поле данных)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Адрес МКС в PLC-сети |

105 (69 Hex). Запись адреса МКС в PLC-сети.

ОПИСАНИЕ

Запись адреса МКС в PLC-сети. Функция доступна при корректно введённом пароле. Иначе возвращается код ошибки “Защита доступа”.

ЗАПРОС (поле данных)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Адрес МКС в PLC-сети |

ОТВЕТ (нет байт в поле данных)

106 (6A Hex). Чтение режима канала RF1.

ОПИСАНИЕ

Чтение режима канала RF1.

ЗАПРОС (нет байт в поле данных)

ОТВЕТ (поле данных)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Режим канала RF1* |

* - 0..7: 1..8 канал RF1, иначе режим «оповещения».

107 (6B Hex). Запись режима канала RF1.

ОПИСАНИЕ

Запись режима канала RF1. Функция доступна при корректно введённом пароле. Иначе возвращается код ошибки “Защита доступа”.

ЗАПРОС (поле данных)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Режим канала RF1* |

* - 0..7: 1..8 канал RF1, иначе режим «оповещения».

ОТВЕТ (нет байт в поле данных)

108 (6C Hex). Чтение расписания GPRS.

ОПИСАНИЕ

Чтение расписания GPRS.

ЗАПРОС (нет байт в поле данных)

ОТВЕТ (поле данных)*

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0..3 | IP-адрес (0..255,0..255,0..255,0..255) |
| 4..5 | Порт (0..65535) |
| 6..10 | Разрешения на БД (маска бит) ** |
| 11 | Доп. разрешения (маска бит) *** |
| 12 | Минуты (0..59)**** |
| 13 | Часы (0..23)**** |
| 14 | Дни ***** |

* - если расписание не задано, то байты 0..14 отсутствуют.

** - бит 0 – БД№0…бит 39 – БД№39.

*** - бит 0 – очистка таблицы «профиль стоп-кадров»

- бит 1 – очистка таблиц журналов

**** - двоично-десятичный формат.

***** - дни: DD+WW

DD: биты 0..4 - день месяца [1..31]

WW: биты 5..7 - день недели [1(пн)..7(вс)]

если DD+WW=0 - ежедневно

109 (6D Hex). Запись расписания GPRS.

ОПИСАНИЕ

Запись расписания GPRS. Функция доступна при корректно введённом пароле. Иначе возвращается код ошибки “Защита доступа”.

ЗАПРОС (поле данных)*

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0..3 | IP-адрес (0..255,0..255,0..255,0..255) |
| 4..5 | Порт (0..65535) |
| 6..10 | Разрешения на БД (маска бит) ** |
| 11 | Доп. разрешения (маска бит) *** |
| 12 | Минуты (0..59)**** |
| 13 | Часы (0..23)**** |
| 14 | Дни ***** |

* - если расписание не задано, то байты 0..14 отсутствуют.

** - бит 0 – БД№0…бит 39 – БД№39.

*** - бит 0 – очистка таблицы «профиль стоп-кадров»

- бит 1 – очистка таблиц журналов;

- бит 2 – очистка таблицы «суточный профиль»

**** - двоично-десятичный формат.

***** - дни: DD+WW

DD: биты 0..4 - день месяца [1..31]

WW: биты 5..7 - день недели [1(пн)..7(вс)]

если DD+WW=0 - ежедневно

ОТВЕТ (нет байт в поле данных)

110 (6E Hex). Чтение списка номеров SMS-оповещения.

ОПИСАНИЕ

Чтение списка номеров SMS-оповещения.

ЗАПРОС (поле данных)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер строки списка* |

* - номер строки списка(0..3)

ОТВЕТ (поле данных)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер строки списка** |
| 1..12 | Номер телефона (строка типа «+79618763608»)*** |

* - если строка пустая, то байты 1..12 отсутствуют.

** - номер строки списка(0..3)

111 (6F Hex). Запись номеров SMS-оповещения.

ОПИСАНИЕ

Запись номеров SMS-оповещения. Функция доступна при корректно введённом пароле. Иначе возвращается код ошибки “Защита доступа”.

ЗАПРОС (поле данных)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер строки списка** |
| 1..12* | Номер телефона (строка типа «+79618763608»)*** |

* - если строка пустая, то байты 1..12 отсутствуют.

** - номер строки списка(0..3)

ОТВЕТ (поле данных)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Номер строки списка* |

* - номер строки файла(0..3).

112 (70 Hex). Чтение режима RFPLC-сети.

ОПИСАНИЕ

Чтение режима RFPLC-сети.

ЗАПРОС (нет байт в поле данных)

ОТВЕТ (поле данных)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Режим RFPLC-сети* |

* - 0/1..255: опрос/автоконфигурирование(1..254 – новый номер группы для устройств RFPLC-сети, 255 - новый номер группы сгенерирует МКС).

113 (71 Hex). Запись режима RFPLC-сети.

ОПИСАНИЕ

Запись режима RFPLC-сети. Функция доступна при корректно введённом пароле. Иначе возвращается код ошибки “Защита доступа”. Для режима «Автоконфигурирование RFPLC-сети» исходными данными являются таблицы «Пароли» (БД №15) и «Счетчики+ДДМ»  (БД №14). После старта  автоконфигурирования база данных доступна только на чтение, таблицы «Адреса RFPLC» (БД №1),  «Маршруты RFPLC» (БД №2), «Узлы RFPLC» (БД №3),  «Ретрансляторы RFPLC» (БД №7),  «Концентраторы» (БД №8), «Расписание заданий» (БД №10), «Задания» (БД №11), «Статистика RFPLC» (БД №17) форматируются, из  БД №13 удаляется расписание опроса для МКС.

ЗАПРОС (поле данных)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Режим RFPLC-сети* |

* - 0/1..255: опрос/автоконфигурирование(1..254 – новый номер группы для устройств RFPLC-сети, 255 - новый номер группы сгенерирует МКС).

ОТВЕТ (нет байт в поле данных)

114 (72 Hex). Чтение номера порта TCP сервера (TCP Server Socket сети GPRS).

ОПИСАНИЕ

Чтение номера порта TCP сервера (TCP Server Socket сети GPRS).

ЗАПРОС (нет байт в поле данных)

ОТВЕТ (поле данных)*

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0..1 | Порт (0..65535) |

* - если режим «TCP Server Socket» выключен, то байты 0..1 отсутствуют.

115 (73 Hex). Запись номера порта TCP сервера (TCP Server Socket сети GPRS).

ОПИСАНИЕ

Запись номера порта TCP сервера (TCP Server Socket сети GPRS). Функция доступна при корректно введённом пароле. Иначе возвращается код ошибки “Защита доступа”.

ЗАПРОС (поле данных)*

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0..1 | Порт (0..65535) |

* - если байты 0..1 отсутствуют, то режим «TCP Server Socket» выключен.

ОТВЕТ (нет байт в поле данных)

Ответ контроллера на невеный запрос.

ОТВЕТ (поле данных)

| Номер байта | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Код ошибки* |

* - коды ошибок:

1- Неизвестная функция;

2- Неверная длина запроса;

3- Неверная контрольная сумма;

4- Неверные данные запроса.

5- Память защищена.

6- Ошибка доступа.

# Text boxes

| радио | GSM(совместим 5.xx) | GSM(GPRS) |
| --- | --- | --- |
| запрос | ответ | запрос | ответ | запрос | ответ |
| A. Счетчик байт (B…E) | A. Счетчик байт (B…E) | A. Код функции | A. Код функции | A. Код функции | A. Код функции |
| B.* Код функции | B.* Код функции | B.** Счетчик байт (C…D) | B.** Счетчик байт (C…D) | B.* Номер пакета | B.* Номер пакета |
| C. Номер сессии | C. Номер сессии | C. Данные*** | C. Данные*** | С. Счетчик байт (D…E) | С. Счетчик байт (D…E) |
| D. Данные*** | D. Данные*** | D. CRC (A…C) | D. CRC (A…C) | D. Данные*** | D. Данные*** |
| E. CRC (B…D) | E. CRC (B…D) |  |  | E. CRC (A…D) | E. CRC (A…D) |